滁州市海关原西区大楼地下车库道闸项目（二次）采购交易文件

一、基本情况：

- 采购人名称：滁州市机关事务管理处

2、采购项目名称：滁州市海关原西区大楼地下车库道闸项目

3、采购项目预算金额：约1.6万元。

4、采购项目内容：老海关大楼地下车库道闸项目

5、采购项目说明及要求：滁州市海关原西区大楼自建办理后，车库道闸系统年久失修，现已无法正常使用，现根据现场情况，对老车库道闸系统进行升级改造，本次改造项目。需满足设备参数，同时该系统需支持和城泊系统进行对接。

二、项目概况：

1、招标单位名称：滁州市机关事务管理处

2、招标项目名称：滁州市海关原西区大楼地下车库道闸项目

3、安装范围：滁州市海关原西区大楼地下车库

具体包括：

| 序号 | 名称 | 型号 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 进口设备 |
| 1 | 曲杆数字快速道闸 |  | 功能特点： 1. 摆杆轴上离合，停电手动快速起杆；来电自动复位 2. 全数字限位，精准控制，免去人工调限位 3. 根据闸杆长度选择不同的起落速度，降速到位减少晃动 4. 自带闸杆遇阻返回功能 5. 红外对射防砸（需配红外对射装置） 6. 外接地感可实现防砸车以及车过后自动落杆功能 7. RS485串口通讯（选配） 8. 闪动式红绿灯接口 9. 自带计数功能，可记忆起杆信号次数，车辆压地感通过后自动减扣，待记忆车辆通过后再落杆，提高通行效率 10. 自带延时落杆功能，配合计数功能，若车辆通过次数少于起杆记忆次数，可倒计时自动关闸，倒计时有起杆信号或地感信号则重新倒计时 11. 全中文液晶显示 工作环境参数： 1. 工作温度：-30℃~+85℃ 2. 电源: 220V/110V±10% 50/60HZ 3. 电机功率：快速110W 慢速80W 4. 相对湿度：≤90%RH 5. 遥控距离：空旷条件下＜100M, ≥30M 6. 绝缘等级：F | 1 | 台 |
| 2 | 车辆检测器 |  | 单路车检器，工作电源：220V/50HZ,灵敏度：四级可调，反应时间：10MS,反应时间：10ms，尺寸：74*85*36mm,输出方式：继电器 | 2 | 套 |
| 3 | 车牌识别系统 |  | 含内置式识别主机一体式摄像机，300万像素，集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体，采用高清宽动态CMOS和TI DSP，峰值计算能力高达6.4Ghz。基于车牌自动曝光控制算法； 1、采用200百万高清实时视频流识别，最大化识别率，解决压地感跟车无法识别问题； 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%； 3、大角度识别，满足≤40°的通道环境； 4、优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 5、 适应车速：0-150公里/小时 6、固定用户车辆可不用配电脑脱机使用。 | 2 | 台 |
| 4 | 停车场管理软件 |  | 实现内部车辆主动放行，外部车辆禁止入内。支持对接城泊系统 | 1 | 套 |
| 5 | 交换机 |  | 8口千兆交换机，即插即用，非网管型 | 1 | 台 |
| 6 | 施工线缆及辅材 | 电源线、网线、光缆、光电转换器、熔纤、尾仟、跳纤、熔纤盘、地感线、线管等相关线缆及施工辅材 | 1 | 项 |
| 7 | 施工费 | 安全岛、设备安装底座、设备安装调试等 | 1 | 项 |

4、招标项目资金来源：财政资金

5、招标项目实施地点：滁州市政务中心

6、标段划分：一个标段

7、质量要求：

①货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

②所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

③货物等标准满足招标人要求，达到国家相关规范标准。

8、质保要求：

①中标人须提供至少3年的免费质保服务。时间从竣工之日后开始计算（第一年全包；第二、三年提供技术服务，配件损耗另计）。

②提供质保期内耗材基本清单（投标书中没有列举收费耗材明细按默认免费更换耗材。）

9、评标小组的组建：由招标人依法组建。

10、付款方式：

中标后支付质保金10%，竣工验收后支付总工程款，质保期满后质保金退回（不计利息）。

11、工期要求：

签订合同后 5日内按照要求供货，15日安装调试（所有施工不能影响大楼正常办公）、培训并验收合格。

三、投标人需具备的条件如下（投标人在参加谈判时提供下列条件中需要提供的证明文件原件）

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人为在中华人民共和国境内注册并取得有效营业执照的独立法人，并提供有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证（或三证合一的有效证件）；

3、投标人必须投标单位及其法定代表人近三年 “无行贿犯罪行为证明” 承诺书；

4、投标人须提供投标企业、法定代表人“近三年无行贿行为承诺书”；

5、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

6、社会法人存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的（在投标截止日该失信行为仍在执行中），不得参加投标；

7、本项目不接受联合体投标。

8、投标人需提供近三年来已验收完成的二个以上采购项目工程案例含（出入口系统、门禁系统）工（单个合同2万元以上，）（投标人须提供合同复印件、并提供并留有业主方联系人姓名和联系电话备查）。

9、必须提供质保期内耗材基本清单（投标书中没有列举收费耗材明细按默认免费更换耗材。）

四、参加投标的单位在资格审查会时须提交以下投标文件资料一式三份：（正本一份，副本二份）密封在资料袋内。

（1）封面（注：“投标文件封面”必须加盖投标单位法人公章和法定代表人签字或盖章）；

（2）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)（开标时提供原件）；

（3）提供有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证（或三证合一的有效证件）；

（4）投标人必须投标单位及其法定代表人近三年 “无行贿犯罪行为证明” 承诺书；

（5）无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；

（6）无行贿行为承诺书（格式见附件）；

（7）社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；

（8）无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）；

（9）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（10）投标函（格式见附件）；

（11）设备厂家售后承诺书（必须有厂商公章。格式自拟）；

（12）业绩；

（13）投标人认为需要提供的其他材料。

上述材料（1）-（13）项原件均须按顺序装订并每页加盖公章，请按顺序装订在投标文件中，同时原件（其中（3）可为公证件或复印件加盖公章可视为原件）携带至开标现场，以便校验；未按规定携带或携带不全的投标人，投标将被拒绝。

五、最高限价及投标保证金

1、本项目最高限价为1.6万元；投标人投标报价均不得高于最高限价，否则按照无效标处理。

2、本项目不收取投标保证金

六、报价及报价函要求

1、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2、报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定总价不变。

3、本项目采用固定总价合同，中标后不在调整。

4、投标人所报的投标报价包含可行性研究、材料运输、人工、安装、税收、国家对中标单位征收的各种税费等所有与该项目有关的费用，报价今后将不作任何调整。

报价人的报价不得高于最高限价；如报价低于成本价报价人不能说明合理原因并提供证明材料的，报价无效。

5、报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。

密封函应加盖公章，在封面上标明采购人名称、项目名称、报价人名称和地址“于     年   月

日   时    分之前不得开启的字样”。

6、 开标时间及地点：

2020年9月1日16点政务中心南二楼市管局会议室。

（联系人：宋祥军，联系电话：3835983）

七、成交原则：

招标人将依据《政府采购法》的相关规定成立评标小组，对所有报价人的报价文件进行评审。

1.由评标小组确认报价人提供的相关服务均符合采购要求后按报价最低的原则，确定成交供应商。

2. 该项报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本项做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，并且该报价人在今后一年内不得参与滁州市机关事务管理局所有招标比价项目

3.报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

八、其他事项：

1.报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。 勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。招标人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能供报价人利用的资料。招标人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求。

2.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。

3.采购函答疑及澄清:招标人不集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

4.合同计价方式：固定总价合同。

九、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

1.未按交易文件格式要求签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.未按交易文件要求提交投标保证金的。

4.投标人改变或遗漏材料品种、规格及技术要求的。

5.投标函总报价与投标报价表总报价不一致的。

6.投标报价高于（不含等于）最高限价的。

7.投标文件中填报的工期、质量不符合交易文件要求的。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为评标的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。

十、商务要求

（一）有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）技术支持：

1.中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责申报专利、提供专业的技术人员等所有内容。

（三）本项目所有设备保修期限均为3年。

附：投标书组成（格式文本）

1、封面

（项目名称）

项目编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：    系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

（2）法定代表人授权书

（招标人人）：

（报价人全称）法定代表人          授权  （报价人代表姓名）为投标人代表，代表参加贵单位组织的            项目（编号          ）招标活动，全权代表本院处理投标报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本院均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：被授权人身份证件

授权方 （全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：

被授权人签字：

日    期：

2、投  标  函

致:       （采购人）      ：

我公司己经认真阅读《        项目文件》，决定参加报价。

1、我方愿意按照交易文件规定的各项要求，向招标人提供相关服务工作，我单位投标报价为                   元；遵照交易文件（含补充文件）的要求承担本项目单一来源文件的所有内容，并完成全部工作内容。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 按照文件要求内完成相关服务内容。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

电   话：        传    真：

4、诚信承诺书

###### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

5、无失信被执行行为承诺书

无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

6、无行贿行为承诺书

无行贿行为承诺书

### 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

### 7  社会法人无失信被执行行为承诺书

### 社会法人无失信被执行行为承诺书

### 本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年    月     日

8、无重大税收违法行为承诺书

无重大税收违法行为承诺书

### 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年      月      日

9、有关资质证明材料和其它认为必要的内容。

10.报价单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 进口设备 |
| 1 | 曲杆数字快速道闸 | 自填 | 功能特点： 1. 摆杆轴上离合，停电手动快速起杆；来电自动复位 2. 全数字限位，精准控制，免去人工调限位 3. 根据闸杆长度选择不同的起落速度，降速到位减少晃动 4. 自带闸杆遇阻返回功能 5. 红外对射防砸（需配红外对射装置） 6. 外接地感可实现防砸车以及车过后自动落杆功能 7. RS485串口通讯（选配） 8. 闪动式红绿灯接口 9. 自带计数功能，可记忆起杆信号次数，车辆压地感通过后自动减扣，待记忆车辆通过后再落杆，提高通行效率 10. 自带延时落杆功能，配合计数功能，若车辆通过次数少于起杆记忆次数，可倒计时自动关闸，倒计时有起杆信号或地感信号则重新倒计时 11. 全中文液晶显示 工作环境参数： 1. 工作温度：-30℃~+85℃ 2. 电源: 220V/110V±10% 50/60HZ 3. 电机功率：快速110W 慢速80W 4. 相对湿度：≤90%RH 5. 遥控距离：空旷条件下＜100M, ≥30M 6. 绝缘等级：F | 1 | 台 |
| 2 | 车辆检测器 | 自填 | 单路车检器，工作电源：220V/50HZ,灵敏度：四级可调，反应时间：10MS,反应时间：10ms，尺寸：74*85*36mm,输出方式：继电器 | 2 | 套 |
| 3 | 车牌识别系统 | 自填 | 含内置式识别主机一体式摄像机，300万像素，集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体，采用高清宽动态CMOS和TI DSP，峰值计算能力高达6.4Ghz。基于车牌自动曝光控制算法； 1、采用200百万高清实时视频流识别，最大化识别率，解决压地感跟车无法识别问题； 2、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%； 3、大角度识别，满足≤40°的通道环境； 4、优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 5、 适应车速：0-150公里/小时 6、固定用户车辆可不用配电脑脱机使用。 | 2 | 台 |
| 4 | 停车场管理软件 | 自填 | 实现内部车辆主动放行，外部车辆禁止入内。支持对接城泊系统 | 1 | 套 |
| 5 | 交换机 |  | 8口千兆交换机，即插即用，非网管型 | 1 | 台 |
| 6 | 施工线缆及辅材 | 电源线、网线、光缆、光电转换器、熔纤、尾仟、跳纤、熔纤盘、地感线、线管等相关线缆及施工辅材 | 1 | 项 |
| 7 | 施工费 | 安全岛、设备安装底座、设备安装调试等 | 1 | 项 |
| 报价为整体报价：含材料\运输、配件采购、安装、人工、税收以及必要的辅材等与本项目有关的费用，中标后不在做调整。 |

以上资料务必按顺序装订，所有复印件需加盖单位公章，正副本密封在同一档案袋内递交。其他按规定签字、盖章，否则由此造成的一切风险由报价人自行承担